## Slide 1: Intelligentes Straßenerhaltungs-Management.
Städte- und Gemeindebund Nordrhein Westfalen
Sitzung des Ausschusses für Strukturpolitik und Verkehr, 09. April 2014

## Slide 2: Das Leistungspaket: Intelligentes Straßenerhaltungs-Management.
Zustandserfassung und –bewertung (ZEB)
visuell
mess-
technisch
bereits vorhanden
Zustandsentwicklung (Prognose)
Prognose der Zustandsentwicklung unter Berücksichtigung bestimmter Parameter
Ermittlung des Sanierungsbedarfs bei kritischen Abschnitten
Tragfähigkeitsanalyse und Substanzbewertung
Technisch-wirtschaftliche Maßnahmenoptimierung
Gesicherte Entscheidungsgrundlage in der Budgetplanung.
Wirtschaftliche Erhaltungsstrategie (Einsparpotenzial von bis zu 30%).
Identifikation von kritischen Abschnitten
Dringlichkeitsreihung
und Sanierungsempfehlung
Zusätzliche Entscheidungshilfe

## Slide 3: Ermittlung des tatsächlichen Sanierungsbedarfs mittels Tragfähigkeitsmessung.
Gemeinde Musterdorf, Musterstraße
Kritischer Straßenzustand laut ZEB: Wertebereich > 4,5
RQ 75, Straßenkategorie IV, Belastungsklasse 1,0
1.000 m Länge
5,50 m Breite
Notwendige Maßnahme: 4 cm Deckschichterneuerung
Kosten: 1.000 m x 5,5 m x 4 cm x 2,50 €/cm* = 55.000 € / km
1. Szenario: Durchbiegung der Straße ≤ 0,46 mm
Notwendige Maßnahme: 18 cm grundhafte Erneuerung
Kosten: 1.000 m x 5,5 m x 18 cm x 2,50 €/cm* = 247.000 € / km
2. Szenario: Durchbiegung der Straße > 0,9 mm
* in 2,50 € / km enthalten: Abfräsen, Entsorgen, Erneuerung

## Slide 4: Zustandsentwicklung (Prognose)
Ziel
für einen zu definierenden Zeitraum:
Bestimmung des kurzfristigen Erhaltungsbedarfs
Abschätzung des langfristigen Erhaltungsbedarfs
Qualitätszenarien
Darstellung der seit der letzten Zustandserfassung eingetretenen Zustandsveränderung
Prognose des Zustandes auf Grundlage der zuletzt erhobenen Daten ohne Investitionen über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren
Budgetszenarien
Ermittlung des jährlichen Budgets zur Beibehaltung des Status Quo
Prognose des Zustandes bei Investition eines vorgegebenen Jahresbudgets über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren
Ermittlung des erforderlichen Budgets zur Qualitätsverbesserung des Straßennetzes auf ein Niveau besser Zustandsklasse 4,5
Notes: Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen“, Ausgabe 2006 (ZTV ZEB-StB 06), wurden von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) im Benehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) aufgestellt.
E EMI herausgegeben durch die FGSV basierend auf dem Forschungsvorhaben FA 77.418 „Richtlinien für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.

## Slide 5: Intelligentes Straßenerhaltungs-Management mit TÜV Rheinland.
Zustandserfassung
Substanz-bewertung
Sanierungs-empfehlung
Budgetplanung (Kundenseitig)

## Slide 6: Teilprojekte (TP) der Zustandserfassung und –bewertung.
TP0
Grunddaten-
erfassung
TP1
Messung
der Ebenheit
TP2
Messung
der Griffigkeit
TP3
Ermittlung der
Substanzmerkmale
TP4
Zustandsbe- und
auswertung
20°
Seitenreibungskraft Fy
Normalkraft Fz
Seitenkraftbeiwert
µy = Fy / Fz
TÜV Rheinland Schniering GmbH

## Slide 7: Die Messfahrzeuge.
ARGUS®
Schnellfahrend bis 100 km/h
Geo-Referenzierung über GPS und Wegstreckenmessung
Geschwindigkeitsunabhängige Messung
Eigensichernd - gemäß DIN 30 710 und HSM 2000
Messung nach dem Seitenkraft Messverfahren (SKM)
Geo-Referenzierung über GPS und Wegstreckenmessung
Schnellfahrend bis 80 km/h
Eigensichernd - gemäß HSM 2000
Speziell entwickelt für Fahrrad-, Geh- und Wirtschaftswege und andere Nebenflächen
Schnellfahrend bis 60 km/h
Geo-Referenzierung über GPS und Wegstreckenmessung
Geschwindigkeitsunabhängige Messung
BASt-Zulassung
Notes: BASt Zulassung gefordert für ZEB auf Autobahnen und Bundesstraßen gemäß ZTV ZEB StB
Wirtschaftliche und „netzweite“ Erfassung durch schnellfahrendes Messsystem (visuell nicht möglich)

## Slide 8: Streckenbilder.
Streckenbilder werden mit bis zu drei Frontkameras und einer Heckkamera erfasst als:
Zuordnungsmaßstab für Oberflächenbilder
Bilddokumentation des Straßenraumes
Dokumentation der Messbedingungen
Bestandsdatenerfassung z.B. Schilder
Ermittlung von Breiten / Flächen
Bewertungsmaßstab für Schäden oder Zustände

## Slide 9: Darstellung der erfassten Daten.
Notes: Für interessierenden Straßenabschnitt Hinzuladen der Erfassungsergebnisse und Streckenbilder

## Slide 10: Ziele der Zustandserfassung und –bewertung.
Bereitstellung von Zustandsinformationen als objektive Basisinformation für kurz-, mittel- und langfristige Erhaltungsentscheidungen
Grundlage für den optimierten Einsatz zunehmend begrenzter finanzieller Mittel
Basis für Transparenz von Entscheidungen innerhalb der Bauverwaltungen wie auch nach außen
Kontrolle über Maßnahmewirkungen wie über die Auswirkung von Maßnahmeverzögerungen
Prognose der Zustandsentwicklung im Straßennetz
Praxiserkenntnisse über Erfolg / Misserfolg von Maßnahmearten und Baustoffkonzeptionen bei der Erhaltung

## Slide 11: Intelligentes Straßenerhaltungs-Management mit TÜV Rheinland.
Zustandserfassung
Substanz-bewertung
Sanierungs-empfehlung
Budgetplanung (Kundenseitig)

## Slide 12: Ergebnis der Zustandserfassung.
Der Straßenzustand wird anhand der Straßenoberfläche im Rahmen der Zustandserfassung und -bewertung objektiv klassifiziert.
Ergebnis 1: Die Verteilung des Oberflächenzustandes im Straßennetz ist bekannt

## Slide 13: Dringlichkeitsreihung
Dringlichkeitsreihung der Erhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung
techn. Aspekte z.B - aktueller Zustand
- Verhaltensprognose
- Verkehrsbelastung
- Zustandsentwicklung
sozialer Aspekte z.B. - Unfallschwerpunkt
- besondere Anwohnersituation
sonstige Aspekte z.B. - Eingriffe durch Ver- und Entsorger
Zu erhaltende Abschnitte sind identifiziert,
wirtschaftliche Erhaltungsmaßnahmen sind zu konzipieren

## Slide 14: Konzeption von wirtschaftlichen Erhaltungsmaßnahmen.
Zur Konzeption von wirtschaftlichen Erhaltungsmaßnahmen und zur Budgetplanung sind an als „schlecht“ identifizierten Erhaltungsabschnitten zusätzliche Kenntnisse über Substanz und Schadensursache erforderlich.
Maßnahme?
Kosten?
55.000 €/km
250.000 €/km

## Slide 15: Konzeption von wirtschaftlichen Erhaltungsmaßnahmen.
Wassertank
Messarm
Die flächendeckende Tragfähigkeitsanalyse stellt erforderliche Informationen über die Tragfähigkeit des Straßenaufbaus und homogene Bereiche in Form von „fahrenden Benkelman-Messungen“ für beide Rollspuren zur Verfügung.
Messarm

## Slide 16: Flächendeckende Tragfähigkeitsanalyse - Messprinzip
Auf die Straßenoberfläche abgelegte Messarme erfassen während der Fahrt die Einsenkung der Straßenoberfläche unter den belasteten Hinterrädern.
Der Standardauswertung liegen die maximalen Einsenkungen unter der Radlast zugrunde.
V
P

## Slide 17: Flächendeckende Tragfähigkeitsanalyse - Messpunkte.
Messpunkte in beiden Rollspuren
Die Messungen erfolgen in beiden Rollspuren mit einem Längsabstand von 3 m.
Über 600 Messungen je Fahrtrichtungs-km
3m

## Slide 18: Flächendeckende Tragfähigkeitsanalyse - Auswertung
Die Ergebnisse werden in einem Streckenband der maximalen Einsenkungen mitgeteilt.

## Slide 19: Flächendeckende Tragfähigkeitsanalyse - Auswertung
Nach FGSV1) Arbeitspapier Tragfähigkeit von Straßenbefestigungen
Standardauswertung: Zuordnung von Einsenkungsmessungen zu Erneuerungsklassen in Abhängigkeit von der angestrebten Bauklasse
Erneuerungsklasse | angestrebte Bauklasse |  |  |  | 
 | II | III | IV | V | VI
grundhafte Erneuerung | > 0,75 mm | > 0,85 mm | > 0,90 mm | > 0,95 mm | > 1,10 mm
E 1 Überbauungsdicke | ≤ 0,75 mm | ≤ 0,85 mm | ≤ 0,90 mm | ≤ 0,95 mm | ≤ 1,10 mm
 | 20 cm | 16 cm | 12 cm | 10 cm | 8 cm
E 2 Überbauungsdicke | ≤ 0,60 mm | ≤ 0,68 mm | ≤ 0,74 mm | ≤ 0,82 mm | ≤ 0,94 mm
 | 16 cm | 12 cm | 10 cm | 8 cm | 6 cm
ausreichende Tragfähigkeit (Deckensanierung) | ≤ 0,30 mm | ≤ 0,38 mm | ≤ 0,46 mm | ≤ 0,55 mm | ≤ 0,70 mm
1) Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

## Slide 20: Flächendeckende Tragfähigkeitsanalyse - Ergebnis
Streckenband der homogenen Bereiche nach FGSV Arbeitspapier am Beispiel der Bauklasse IV:

## Slide 21: Weitergehende Untersuchungen
In Bereiche mit nicht ausreichender Tragfähigkeit ist
die Ursache zu ermitteln. Die kann erfolgen mit
- Radaruntersuchungen - Baugrunduntersuchungen
- Bohrkernentnahmen

## Slide 22: Konzeption von wirtschaftlichen Maßnahmen.
Nach Abschluss der Untersuchungen erfolgt die Konzeption der Maßnahmen
in Abstimmung mit dem Betreiber

## Slide 23: Budgetplanung
Auf Grundlage des Zustandes des Straßennetzes und der Konzeption wirtschaftlicher, weil „passgenauer“ Maßnahmen werden maßgeschneiderte Budgetszenarien berechnet
Beispiel: Mustergemeinde mit einer Netzlänge von 63 Straßenkilometern

## Slide 24: Zusammenfassung
Zustandserfassung
Substanz-bewertung
Sanierungs-empfehlung
Budgetplanung (Kundenseitig)
Erfassung des Straßenzustands und
Identifizierung von Problemabschnitten
(100% des Straßennetzes)
Kostenersparnis durch Bewertung kritischer
Bereiche anhand weiterer Messverfahren
(ca. 30% des Straßennetzes)
Ermittlung des erforderlichen Sanierungsbedarfs
wirtschaftlichster Straßenerhalt
Intelligentes Straßenerhaltungs-Management

## Slide 25: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.